| 镜头： | 外径D | 最大设计角度A | 最大 量程R * | 最小光斑 直径S* (C50光纤) | 工作 距离C | 分辨率 * | 总长L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
| D8A18R1S17 | 15 | ±18°镜面 | 1.3 （±0.65） | 17 | 8 1 | 4 | 55.8 63.7 |
| D8A18R06S17 |  |  | 0.65 （±0.33） |  | 8.3 1.33 | 2 |  |
| D8A18R03S17 |  |  | 0.32 （±0.16） |  | 8.3 1.33 | 1 |  |

* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均为设计理论值，请按实际测量案例评估。

# Text boxes

Optic Fiber Coaxial

光纤同轴

光谱共焦位移传感器 D08A18系列

Spectrum Confocal Distance Sensor